## 伺服控制拉力试验机精度校准及日常维护

拉力试验机也叫材料拉力试验机，可以测试各种材料的拉伸性能。广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、电线电缆、纸张、塑胶、塑料、线材、橡胶、纺织、医药、食品、铜材、铝材、塑料型材、薄膜、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试，同时可根据用户提供的国内、标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。拉力试验机适合于只求力值抗拉强度抗压强度等相关数据的用户。

拉力试验机日常维护：

1、使用电子拉力试验机时，要认真阅读操作说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2、注意防水、防潮，中横梁及工作台应经常涂抹防锈油，以防止生锈。

3、实验时使用的电子试验机，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等

4、初次使用电子拉力试验机人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

影响拉力试验机精度的因素有以下几点：

1.首先就是拉力试验机的测控系统（也就是软件和硬件），目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制，采样速率低，且抗干扰能力差，另外就是AD转换器，如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。

2.其次就是拉力试验机的力值传感器，因为传感器的好坏决定了拉力试验机的精度和测力稳定性，目前市场上的拉力机用传感器小力值一般用S型传感器，大力值一般用轮輻式传感器，传感器内部一般为电阻应变片式， 如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好再或者传感器的材料不好，都将影响传感器的精度和使用寿命。

3.接着就是拉力试验机的传动系统，目前市场上的试验机传动系统有的采用减速机，有的采用普通皮带，这两种传动方式的主要弊端：前种需要定期加润滑油，后种则保证不了传动的同步性影响试脸结果。

4.再次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杆，因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据，将直接影响试验的变形和断后伸长率。目前市场上的电子试验机有的丝杆是用形普通丝杆，这样的话一是间隙比较大，二是磨擦力比较大使用寿命短。

5.就是试验机的动力源（电机）也叫马达，目前市场上有的试验机采用普通三相电机或变频电机，这种电机采用模拟信号控制，控制反应慢，定位不准确，一般调速范围窄。有高速就没了低速或有低速就没了高速，并且速度控制不准确。